## Slide 1
STHN: Deep Homography Estimation for UAV Thermal Geo-localization with Satellite Imagery
IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2024
Jiuhong Xiao, Ning Zhang, Daniel Tortei, Giuseppe Loianno
NYU Agile Robotics & Perception Lab (ARPL)
arXiv: 2405.20470 | 组会汇报

## Slide 2
Outline 报告提纲
1
研究背景与动机
Background & Motivation
2
问题定义
Problem Formulation
3
方法总览 — STHN 框架
Method Overview
4
粗对齐模块 (Coarse Alignment)
Feature Extraction & Iterative Update
5
精细化模块 (Refinement)
Two-Stage Pipeline
6
热图像生成模块 (TGM)
Thermal Generation Module
7
数据集与实验设置
Dataset & Experimental Setup
8
实验结果与分析
Results & Analysis
9
总结与展望
Summary & Future Work

## Slide 3
研究背景与动机
Background & Motivation
▸ UAV 热成像地理定位的挑战
• GPS 拒止/干扰环境下需要视觉替代方案
• 热红外图像与 RGB 卫星图像存在巨大模态差异
• 夜间场景下 RGB 相机不可用，仅热成像可用
▸ 现有方法的不足
• 图像检索方法 (如 STGL) 精度有限 (仅到块级)
• 传统特征点匹配在跨模态下性能严重退化
• 缺少针对卫星-热图像对的 homography 估计方法
▸ 我们的解决方案
• 提出 STHN：首个针对 UAV 热-卫星图像的深度 homography 方法
• 实现亚像素级精度的跨模态地理定位
卫星图 (RGB) ↕ 模态差异 热红外图 (Thermal)
STHN: 通过 Deep Homography 弥合跨模态差距 → 像素级定位

## Slide 4
问题定义
Problem Formulation
▸ 输入
• 卫星 RGB 图像 I_s ∈ ℝ^(W_S × W_S × 3) (如 512×512 或 1536×1536)
• 无人机热图像 I_t ∈ ℝ^(W × W × 1) (Resize 到 256×256 → 复制为 3 通道)
▸ 输出
• 4-点位移 Δp ∈ ℝ^(2×2×2) 表示四个角点 (TL, TR, BL, BR) 的偏移
• 通过 DLT (Direct Linear Transformation) 求解 3×3 Homography 矩阵 H
▸ 损失函数
• 序列损失: L = Σᵢ γ^(N-i) · ||Δpᵢ - Δp_gt||₁ (γ = 0.8, 指数加权)
▸ 评价指标
• MACE (Mean Average Corner Error): 四个角点的平均像素误差
• MA (Metric Accuracy): 对应到实际地理距离 (米) 的定位精度

## Slide 5
方法总览 — STHN 框架
Method Overview — STHN Pipeline
卫星图 I_s (W_S × W_S)
Resize → (W × W)
Feature Extractor (ResBlock ×4 + InstanceNorm)
Correlation Volume (Multi-level)
Iterative Updater (CNN + GN)
4-Point Displacement Δp
→
→
→
→
→
热红外图 I_t (W × W)
──────────────→
核心组件:
① BasicEncoderQuarter: 残差块 + InstanceNorm, 输出 256 维特征 (1/4 分辨率)
② CorrBlock: 多级金字塔 correlation volume, 在 4-level pyramid 上计算特征相关性
③ Iterative Update (GMA/CNN): 6 次迭代更新, 每次预测残差位移 δΔp, 逐步精化 homography
④ DLT: kornia.geometry.transform.get_perspective_transform 求解 H 矩阵

## Slide 6
粗对齐模块
Coarse-Level Alignment Module
Feature Extractor — BasicEncoderQuarter
• Conv2d(3→64, 7×7, stride=1) + InstanceNorm + ReLU
• MaxPool(2×2) → 1/2 分辨率
• ResidualBlock ×2 (64→64) + MaxPool → 1/4 分辨率
• ResidualBlock ×2 (64→96)
• Conv2d(96→256, 1×1) → 输出 256 维特征图
• 共享权重: 卫星图与热图使用同一 Encoder
Iterative Updater — CNN_64
• 输入: Correlation + Flow (164/326/488 维)
• 5 层 Conv2d(3×3) + GroupNorm + ReLU + MaxPool
• 输出: 2 维残差位移 δΔp → reshape 为 (2,2,2)
• Correlation Volume (CorrBlock):
- 对特征图构建多级 correlation pyramid
- 在 radius=4 邻域内采样 → (2r+1)² = 81 维/级
- corr_level=2: 81×2+2=164 | level=4: 81×4+2=326
迭代过程 (6 iterations):
Δp₀=0 → corr(coords) → δΔp₁ → Δp₁ → DLT→H₁ → warp coords → corr(coords') → δΔp₂ → Δp₂ → ... → Δp₆ (最终输出)
每次迭代利用更新后的 coords 重新计算 correlation，逐步逼近真实 homography

## Slide 7
两阶段精细化模块 (W_S=1536)
Two-Stage Refinement Pipeline
Stage 1: 粗对齐 (Coarse Alignment)
• 卫星图 (1536×1536) → Resize (256×256)
• 热图 (256×256)
• IHN 网络 (corr_level=4, 6 次迭代)
• 输出: 粗略 4-point displacement Δp_coarse
Stage 2: 精细化 (Refinement)
• 根据 Δp_coarse 从原始卫星图 crop 对应区域
• Crop → Resize (256×256) 得到更高分辨率输入
• 第二个 IHN 网络 (corr_level=2, 6 次迭代)
• 输出: 精细 Δp_fine
• 最终: Δp = Δp_fine × κ + flow_bbox / α
→→→
两阶段的优势:
• Coarse 阶段: 大范围搜索，处理大的初始偏移 (W_S=1536 覆盖区域是 W_S=512 的 9 倍)
• Refine 阶段: 在 crop 的高分辨率局部区域上精细化，显著提升定位精度
• Coarse 模块训练完成后可冻结权重，仅训练 Refine 模块 (参数高效)
• fine_padding 参数控制 crop 区域的额外边距 → 容纳粗对齐的误差

## Slide 8
热图像生成模块 (TGM)
Thermal Generation Module — Pix2Pix
▸ 动机
• 热红外配对数据稀缺且采集成本高
• 仅使用有限的训练数据容易过拟合
▸ 方案: Pix2Pix 风格 GAN
• 输入: 卫星 RGB 图像 (无需热图像配对)
• 输出: 生成的热图像 (合成训练数据)
• Generator: UNet 结构
• Discriminator: PatchGAN
▸ 数据增强策略
• 生成 extended_queries 覆盖更大区域
• 训练时交替使用真实与生成数据
• 生成数据排除测试区域，防止信息泄露
卫星 RGB 图像
↓
TGM (Pix2Pix)
↓
合成热图像
→
扩展训练数据 (extended_queries.h5) 区域: 23,744m × 9,088m

## Slide 9
数据集与实验结果
Dataset & Experimental Results
▸ Boson-nighttime 数据集 (扩展版)
• 6 次航拍飞行 (21:00 - 03:00)
• 3 次上半区域 + 3 次下半区域
• 下半区域: 训练集 + 验证集 / 上半区域: 测试集
• 数据格式: HDF5 (h5), 总计 122 GB
• W_S=512 (标准) / W_S=1536 (大范围)
实验结果对比 (W_S=512)
Method
MACE↓
MA (m)↓
STGL (Image Retrieval)
Block-level (R@1)
~3.2m
LoFTR (Feature Matching)
—
> STHN
R2D2 (Feature Matching)
—
> STHN
STHN-One Stage (Ours)
低 MACE
更精确
STHN-Two Stage (Ours, 1536)
最低 MACE
最精确 ✓
Key Findings:
✓ STHN 显著超越图像检索方法
✓ 两阶段 > 单阶段 (更大搜索范围)
✓ TGM 数据增强有效提升泛化性
✓ Iterative update 收敛快 (6 次即可)
✓ 推理速度满足实时需求

## Slide 10
总结与展望
Summary & Future Work
总结 Summary
✓ 提出 STHN: 首个面向 UAV 热-卫星图像的深度 homography 估计框架
✓ 创新性地结合 iterative correlation-based 估计与两阶段 coarse-to-fine 策略
✓ 引入 TGM (Pix2Pix) 实现跨模态数据增强，缓解训练数据不足
✓ 在 Boson-nighttime 数据集上实现 SOTA 性能
✓ 发表于 IEEE RA-L 2024, 代码与模型已开源
展望 Future Work
→ UASTHN: 加入不确定性估计 (Uncertainty-Aware)
→ 长距离地理定位 (STGL 后续工作)
→ 更多模态/场景的泛化能力验证
→ 端到端结合全局检索 + 局部对齐
→ 实际 UAV 平台部署与实验
Resources & Related Works:
Paper: arxiv.org/abs/2405.20470 | Code: github.com/arplaboratory/STHN | Model: huggingface.co/xjh19972/STHN
STGL: Long-range UAV Thermal Geo-localization | UASTHN: Uncertainty-Aware Deep Homography Estimation